Опросный лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей, изготавливаемых

ОАО «НПП «Контакт» г. Саратов для установки на тележки заказчиков

1.Заказчик, потребитель ______________________________________________________

наименование предприятия

2.Место установки выключателя ______________________________________________

наименоваие или номер подстанции, РП, ТП, номера ячеек

3.Тип РУ (ячейки, шкафа, камеры) ____________________________

4. Тип заменяемого выключателя: (отметить любым знаком по типу         )

ВМП-10       ВМП-10К         ВМП-10П             ВМГ-133             ВЭМ           Другой

5. Номинальный ток заменяемого выключателя             А

6.Межфазное расстояние заменяемого выкатного элемента              мм

7. Толщина плоского неподвижного контакта ячейки («ножа»), мм: 8       10       12        другая

8. Поставляемый выключатель:

10. Выключатель поставляется в следующих вариантах:

смонтированным на тележке из-под заменяемого маломасляного выключателя в виде

выкатного элемента -            шт. (тележка поставляется заказчиком),

в стационарном исполнении с комплектом узлов,  деталей и документации для установки на тележку заказчика -           шт.

11.Оперативное             ШП   ~ 220            =220          =110

напряжение, вольт:    ШУ   ~ 220            =220          =110

| Переменный ток 220 В | Постоянный ток 220В | Постоянный ток 110 В |
| --- | --- | --- |
| 2,0 А | 0,5 А | 1,5 А | 1,0 А | 3,0 А |

12.В зависимости от оперативного напряжения подстанции привод выключателя оборудуется электромагнитом оперативного отключения с током потребления, не более указанного

в таблице:

13. Выключатели на переменном оперативном токе (ШУ) могут оборудоваться двумя расцепителями максимального тока, работающими по схеме с дешунтированием с током срабатывания, А:        3                     5

14. Все выключатели могут оборудоваться аварийными расцепителями со следующими параметрами:

расцепителем от независимого источника питания =220В с током срабатывания не более 0,5 А

расцепителем минимального напряжения с задержкой срабатывания, секунд:

0,8                1,6                 2,4                3,2                   4,0

15.Вывод вторичных цепей выключателя:

на одну кабельную вилку удлиненного жгута в металлорукаве L=1200 мм

на одну блочную вилку, установленную сверху на корпусе привода

на одну блочную вилку, установленную на лицевом щите выкатного элемента

на 2 кабельных вилки удлиненных жгутов, выполненных гибким кабелем

на 2 блочных вилки, установленные с задней стороны лицевого щита

на 2 блочных вилки, установленные с передней стороны лицевого щита

Тип разъемов вторичных цепей: при одном жгуте ШР60(47 конт.)       РБН2-50(50 конт.)

при двух жгутах  ШР48(20 конт.)       РБН2-26(26 конт.)      . По согласовавнию могут быть установлены  разъемы Harting, Phoenix или других типов. Все разъемы, кроме ШР (2РТТ) и СШР устанавливаются за дополнительную плату.

16. Каждый выключатель комплектуется:

ответной частью (ответными частями) разъема (разъемов) вторичных цепей

за дополнительную плату переходным жгутом (жгутами) вторичных цепей для релейного отсека, распаянными с одной стороны на ответную часть разъема вторичных цепей, с другой стороны – распущенные концы, маркированные по схеме выключателя.

17. Возможность установки выключателя на тележку заказчика определяется изготовителем выключателя!

18. Дополнительные технические требования:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания: 1.При заключении договора на поставку Вы можете заказать запасные части для выключателей, в том числе:

- катушки электромагнита включения _________________________________

- катушки электромагнита оперативного отключения ____________________

- катушки электромагнита отключения от независимого источника питания _

- расцепители максимального тока в сборе  _____________________________

- катушки электромагнита взвода пружины (только для ВБП-10) ___________

- катушки расцепителя минимального напряжения  ______________________

- блоки дугогасительные  ____________________________________________

- тяговые изоляторы  ________________________________________________

- опорные изоляторы  (только для ВБЭС-10) ____________________________

2. Настоящий Опросный лист является неотъемлемой частью Договора (Контракта) №  _________________ на поставку выключателя (выключателей)

от ОАО «НПП «Контакт»                                                 от Заказчика

должность, инициалы, фамилия ., контактный телефон                                          должность, инициалы, фамилия, контактный телефон

19. Заполняется специалистами ОАО «НПП «Контакт»:

Межфазное расстояние выключателей ВБМ и ВБП, мм   150    200     230

Межфазное расстояние выключателей ВБЭ(2000…3150)А,  мм    200    240     280

Контакты главной цепи:       с 2-мя отв.         с 4-мя отв.       специальные

Выключатель оборудуется:

блокировочным тросиком вниз  L =        мм

блокировочным тросиком вверх L =        мм

двумя блокировочными тросиками L1=       мм   L2=       мм

блокировочной тягой

Вывод жгута (жгутов) вторичных цепей:    слева       справа

# Text boxes

+0,5

–1,0

+0,3

–0,6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

другое

Форма В

Для выключателей, устанавливаемых на тележки заказчиков

ВБМ-10-20            ВБП-10-20           ВБЭ-10-20           ВБЭ-10-31,5

ВБМ-10-31,5         ВБП-10-31,5                                       ВБЭ-10-40

630А                       1000А                             1600А

9. Количество поставляемых выключателей             шт.